Simulando auroras na escola: instruçõs para construção

Traduzido por Duarte Nuno Januário

Para a maior parte das escolas, construir o dispositivo exigirá apenas um pequeno investimento, dado que a maior parte ou todos os materiais estão geralmente disponíveis em laboratórios de ciências escolares (tabela 1). A construção deverá levar entre 1 e 10 horas, dependendo da preparação necessária.

# Materiais

A figura 1 mostra a montagem experimental básica para a atividade 1; a tabela 2 mostra as variações para cada atividade. Os componentes – chave são:

Uma esfera magnetizada representando a Terra, o Sol ou outra estrela (figura 1B)

Um segundo elétrodo (simplesmente um fio ou outra esfera magnetizada; figura 1F)

Uma placa de vácuo com ligações elétricas (figura 1G)

Uma câmara de vácuo (figura 1E)

Uma bomba de vácuo (figura 1D)

Uma fonte de alimentação de alta tensão (figura 1H).

A tabela 1 mostra a lista completa dos materiais e respetivos preços.

Figura 1: Montagem experimental para a atividade 1. Dentro da câmara de vácuo (E), a esfera (B) repousa sobre um suporte de plástico. É colocado um íman no interior da esfera, formando um dos elétrodos, e o segundo elétrodo (F) é suspenso do topo da câmara de vácuo. A: polo norte do íman; C: polo sul do íman; D: bomba de vácuo; G: placa de vácuo; H: fonte de alimentação de alta tensão.
Imagem cortesia de: Philippe Jeanjacquot

A esfera em si não precisa de estar magnetizada mas deve ser oca, de forma a que possa ser colocado um íman no seu interior, e deverá conduzir a eletricidade. Para as atividades 3 e 4, necessitará de uma segunda esfera para representar o Sol; idealmente, esta segunda esfera deverá ser maior e ter um íman mais forte.

Por exemplo:

Uma bola de enfeite de Natal coberta com tinta condutora de eletricidade (10€ para a bola; 30€ para a tinta)
Esta é a opção mais simples e barata.

Uma bola de bronze oca de um corrimão (o custo varia)

Uma bola de bronze oca feita à medida (aproximadamente 300€).

O elétrodo simples utilizado nas atividade 1-3 pode ser, por exemplo, um prego condutor de eletricidade (p. ex. feito de ferro ou bronze) ou pode simplesmente ser a ponta de um dos fios provenientes da fonte de alimentação.

A bomba e a câmara de vácuo são utilizadas para reproduzir o ar rarefeito da atmosfera superior. Para ver auroras impressionantes, necessita pressões inferiores a 10 pascal; isto requer uma bomba de vácuo nova e com qualidade.

Nós utilizámos uma fonte de alimentação de alta tensão que fornece de 0-6 kV e uma intensidade de corrente de 3.5 mA. Contudo, 800 V e alguns mA são suficientes para a experiência, por isso poderá utilizar, por exemplo, a fonte de alimentação do feixe de eletrões.

| Componente | Preço por item (€) | Comentários |
| --- | --- | --- |
| Uma bomba de vácuo primária | 500 |  |
| Câmara de vácuo (cerca de 30 L de volume) | 200 |  |
| Placa de vácuo com ligações elétricas, completa com cabos para ligar à fonte de alimentação | 200 |  |
| Fonte de alimentação (800 V, 3 mA) | 300 |  |
| Uma ou duas esferas | 10-300 (ver várias opções, em baixo) | As atividades 1-3 requerem uma esfera; a atividade 4 requer duas. |
| Um ou dois ímanes permanentes fortes, suficientemente pequenos para caber no interior da(s) sua(s) esfera(s) | 5 | Apenas necessário se a sua esfera não for magnetizada; as atividade 1-3 requerem 1 íman; a atividade 4 requer dois. |
| Um ou dois suportes: usámos funis de cozinha de plástico com o tubo cortado | 5 | As atividades 1-3 requerem um suporte; a atividade 4 requer dois. |
| Dois cabos elétricos para ligar os elétrodos à placa de vácuo | 5 |  |
| Adesivo reutilizável (p. ex. Blu-Tack®) ou fita adesiva | 5 |  |
| Tinta condutora de eletricidade (opcional) | 30 | Apenas necessário se estiver a utilizar uma esfera não metálica (p. ex. uma bola de enfeite natalício) |

Tabela 1: Material necessário; os preços aproximados são os dos produtos fornecidos em França.

# Procedimento

Para a atividade 1, siga estas instruções. Para as atividades 2-4, consulte a tabela 2 para as respetivas variações.

Nota de segurança: Antes de iniciar, verifique que o isolamento dos fios elétricos não está danificado. Isto é importante tanto por razões de segurança como para garantir bons resultados.

A não ser que esteja a usar uma esfera magnetizada feita à medida, irá precisar de começar por magnetizar a sua esfera. Usando adesivo (p. ex. Blu-Tack®), fixe o íman no interior da sua esfera.

Repare na orientação do íman.

Corte o tubo do funil de plástico, de forma a criar um suporte para a sua esfera.

Coloque o suporte na placa de vácuo.

Balance a esfera no suporte de plástico, com o o polo norte na posição mais elevada.

Utilizando dois cabos, ligue a sua placa de vácuo aos terminais positivo e negativo da fonte de alimentação.

Ligue mais um cabo ao terminal positivo da bomba de vácuo, e use fita adesiva ou Blu-Tack para apertar a outra ponta do cabo  à esfera magnetizada. Veja a tabela 2 para as variações nas atividades 2-4.

Ligue o último cabo no terminal negativo da placa de vácuo, e então, usando fita adesiva ou ou Blu-Tack, prenda o cabo na parede interior da câmara de vácuo de forma a que a sua extremidade fique suspensa perto do topo da câmara, do outro lado da esfera magnetizada (ver figura 1). Veja a tabela 2 para as variações nas atividades 2-4 (p. ex. uma esfera magnetizada).

Ligue a fonte de alimentação e a bomba de vácuo. Quando a pressão estiver suficientemente baixa, depois de 5-15 minutos, as auroras surgem.

Para ver as auroras de forma mais nítida, feche as cortinas e desligues as luzes.

| Atividade | Ânodo | Cátodo | Comentário |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Simulando auroras e a cintura de Van Allen | Esfera magnetizada (Terra) | Elétrodo simples (Sol)) |  |
| 2) Demonstrando a força de Lorentz | Elétrodo simples | Esfera magnetizada (estrela) | O ânodo não representa nenhum corpo astronómico em particular. |
| 3) Criando uma aurora no Sol | Elétrodo simples | Esfera fortemente magnetizada (Sol) | Novamente, o ânodo não representa nenhum corpo astronómico em particular. |
| 4) Simulando o Sol e a Terra em simultâneo | Esfera magnetizada (Terra) | Esfera fortemente magnetizada (Sol) |  |

Tabela 2: Montagem para as atividades 1-4

# Fornecedores

Em baixo encontram-se exemplos de fornecedores de alguns dos componentes.

Os ímanes permanentes fortes podem ser encomendados em Supermagnete: www.supermagnete.fr

As fontes de alimentação e a tinta condutora podem ser encomendados em Conrad: www.conrad.fr (referências 085192-62 e 813893-62)

As câmaras de vácuo, as placas de vácuo e as bombas de vácuo podem ser encomendadas em Jeulin: www.jeulim.fr (referências 71301584, 25104684 e 70106284)